ViaDesigne s.r.o.

Na zahradách 16, 690 02 Břeclav

Tel: 519 331 400

e.mail: viadesigne@viadesigne.eu

http://www.viadesigne.eu

Obec Bořetice

( vjezd a výjezd z obce ve směru na Vrbici )

Zpracoval: Ing. Lukáš Pláteník

Srpen 2008

Obsah:

1	Základní informace	3

2	Údaje o měření	3

2.1	Místo měření	3

2.2	Technické parametry statistického radaru	3

3	Vyhodnocení statistického měření	6

3.1	Statistické hodnoty z měření na výjezdu z obce (směr do Vrbice)	6

Počet vozidel a jejich rychlosti v průběhu dne	7

Počet vozidel dle jednotlivých rychlostí	8

Počet vozidel a jejich rychlosti dle dnů v týdnu	9

Počet vozidel dle kategorie v jednotlivých dnech v týdnu	9

3.2	Statistické hodnoty z měření na vjezdu do obce (směr od Vrbice)	10

Počet vozidel a jejich rychlosti v průběhu dne	11

Počet vozidel dle jednotlivých rychlostí	12

Počet vozidel a jejich rychlosti dle dnů v týdnu	13

Počet vozidel dle kategorie v jednotlivých dnech v týdnu	13

4	Závěrečné zhodnocení	14

4.1	Zhodnocení z hlediska počtu vozidel	14

4.2	Zhodnocení z hlediska rychlosti projíždějících vozidel	14

5	Grafické přílohy	15

5.1	Grafické přílohy z měření na vjezdu do obce (směr od Vrbice)	15

5.2	Grafické přílohy z měření na výjezdu z obce  (směr na Vrbici)	15

# Základní informace

Statistické měření dopravy v obci Bořetice bylo zpracováno společností Viadesigne s.r.o. v červenci roku 2007. Vyhodnocení počtu vozidel a jejich rychlostí bude sloužit jako podklad pro zpracování návrhu bezpečnostních prvků v dopravě. Měření bylo provedeno na vjezdu a výjezdu z obce ve směru na Vrbici a to v obou směrech.

# Údaje o měření

Místo měření

Statistické měření intenzity dopravy bylo provedeno statistickým radarem SIERZEGA SR3, který byl umístěn na sloupek dopravního značení na vjezdu do obce ve směru do Vrbice. Měření bylo provedeno v obou směrech. (viz. obr. č. 1 – přehledná situace a obr. č. 2 - Ortofotomapa se zákresem)

Technické parametry statistického radaru

Statistické měření bylo provedeno statistickým radarem SIERZEGA SR3, instalace a nastavení přístroje bylo provedeno dle pokynů výrobce.

Technické data přístroje:

Výrobce:  Sierzega Elektronic Gmbh, Rakousko

Radarový modul: SIERZEGA SR3

Rozsah měření: 8 – 254 km/h

Přesnost měření:   Rychlost                              +/- 3%

Délka vozidla                      +/- 20%

Bezpečnostní odstup:         +/- 0,2 sec

Obr. č. 1 – Přehledná situace

Obr. č. 2 - Ortofotomapa se zákresem

# Vyhodnocení statistického měření

K vyhodnocení dat získaných statistickým modulem byl použit software pro vyhodnocení Sierzega SR3 verze  5.1.

Statistický radar byl umístěn na vjezdu do obce Bořetice na sloupek dopravního značení. Měření bylo provedeno v obou směrech – na vjezdu i výjezdu z obce.

Začátek měření:      1.7.2008 od 13:42 hod

Konec měření:       31.7.2008 do 09:56 hod

Statistické hodnoty z měření na výjezdu z obce                 (směr do Vrbice)

Měřením byly zjištěny statistické hodnoty (za celé období měření)::

|  | Počet | Vp ( km/hod ) | V85 ( km/hod ) | Vmax ( km/hod ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostopá vozidla | 1 094 | 40 | 71 | 154 |
| Osobní vozidla | 14 414 | 61 | 75 | 125 |
| Nákladní vozidla | 859 | 52 | 67 | 91 |
| Nákladní vozidla s vlekem | 200 | 47 | 62 | 80 |
| Celkem | 16 567 | 59 | 75 | 154 |

| Překročení rychlosti | 77 % |
| --- | --- |
| Průměrný odstup | 1,4 sec |
| Provoz v koloně | 6 % |
| ADT | 555 |
| Podíl silného provozu | 6 % |

Vysvětlivky k tabulkám:

| Vp | - průměrná rychlost |
| --- | --- |
| V85 | - 85 % vozidel jedou stejnou nebo menší rychlostí |
| Vmax | - maximální rychlost |
| ADT | - průměrný denní počet vozidel |

### Počet vozidel a jejich rychlosti v průběhu dne

Měřením byla zjištěna vzrůstající dopravní intenzita provozu od ranních hodin s počtem vozidel 26 v 8:00 hod až po maximální denní počet 55 projíždějících vozidel v  16:00 hod.

Měření bylo provedeno v obci, kde je povolená rychlost 50km/hod.

Průměrná rychlost projíždějících vozidel je v průběhu celého dne přibližně na stejné úrovni, kolísá mezi 56 a 60 km/hod, jen v ranních hodinách od 00:00 do 04:00 je průměrná rychlost překračující 63 km/hod.

85% projíždějících vozidel jede vyšší než průměrnou rychlosti a to okolo 75 km/hod.

Grafické znázornění jednotlivých průjezdů vozidel je uvedeno v grafické příloze č. 1, a 3.

| Počet vozidel a jejich rychlostí v průběhu dne |
| --- |
| čas | počet vozidel | Vp | V85 | Vmax |
| 0:00 | 5 | 63,0 | 72,9 | 78,5 |
| 1:00 | 3 | 66,0 | 71,4 | 74,8 |
| 2:00 | 3 | 63,5 | 68,3 | 70,0 |
| 3:00 | 4 | 74,0 | 86,6 | 91,7 |
| 4:00 | 3 | 65,6 | 73,4 | 74,6 |
| 5:00 | 9 | 58,9 | 68,8 | 78,3 |
| 6:00 | 14 | 58,9 | 73,8 | 85,1 |
| 7:00 | 18 | 56,5 | 71,1 | 84,3 |
| 8:00 | 26 | 58,6 | 72,2 | 84,8 |
| 9:00 | 31 | 56,3 | 72,2 | 85,4 |
| 10:00 | 32 | 55,7 | 71,7 | 87,9 |
| 11:00 | 32 | 57,1 | 72,4 | 87,0 |
| 12:00 | 29 | 56,8 | 72,9 | 84,6 |
| 13:00 | 29 | 58,7 | 73,9 | 90,4 |
| 14:00 | 46 | 59,1 | 73,9 | 89,6 |
| 15:00 | 47 | 59,9 | 72,7 | 89,8 |
| 16:00 | 55 | 59,1 | 73,3 | 92,8 |
| 17:00 | 44 | 58,3 | 71,6 | 90,7 |
| 18:00 | 38 | 60,5 | 74,5 | 93,4 |
| 19:00 | 32 | 62,0 | 75,9 | 89,6 |
| 20:00 | 22 | 61,9 | 76,4 | 91,9 |
| 21:00 | 16 | 61,3 | 74,2 | 88,7 |
| 22:00 | 13 | 62,7 | 72,9 | 87,4 |
| 23:00 | 7 | 64,9 | 76,9 | 85,6 |

### Počet vozidel dle jednotlivých rychlostí

Tabulka zobrazuje počet vozidel při jednotlivých rychlostech v průběhu celé doby měření. Nejvíce vozidel zde projíždí rychlostí vyšší než je povolená rychlost v tomto úseku. U cca 12 835 projíždějících vozidel (což je cca 77%) byla naměřena rychlost vyšší než je povolená rychlost.

Grafické znázornění je uvedeno v grafické příloze č. 2.

| Počet vozidel dle rychlosti |
| --- |
| Rychlost | počet vozidel |
| <=5 | 0 |
| <=10 | 375 |
| <=15 | 322 |
| <=20 | 227 |
| <=25 | 239 |
| <=30 | 166 |
| <=35 | 257 |
| <=40 | 275 |
| <=45 | 579 |
| <=50 | 1 292 |
| <=55 | 1 984 |
| <=60 | 2 527 |
| <=65 | 2 427 |
| <=70 | 2 084 |
| <=75 | 1 557 |
| <=80 | 1 059 |
| <=85 | 607 |
| <=90 | 322 |
| <=95 | 135 |
| <=100 | 64 |
| <=105 | 39 |
| <=110 | 12 |
| <=115 | 9 |
| <=120 | 4 |
| <=125 | 1 |
| <=130 | 0 |
| <=135 | 2 |
| <=140 | 1 |
| <=145 | 0 |
| <=150 | 0 |
| <=155 | 1 |

### Počet vozidel a jejich rychlosti dle dnů v týdnu

Měřením byl zjištěn rovnoměrný průjezd vozidel v celém týdnu. Zjištěné rychlosti projíždějících vozidel nejsou ovlivněny jednotlivými dny v týdnu.

Grafické znázornění je uvedeno v grafické příloze č. 4.

| Počet vozidel a jejich rychlostí dle dnů v týdnu |
| --- |
| Den | Vp | V85 | Vmax | Počet vozidel |
| pondělí | 58,5 | 74 | 133 | 2 322 |
| úterý | 59,6 | 75 | 125 | 2 673 |
| středa | 59,8 | 74 | 112 | 2 809 |
| čtvrtek | 59,3 | 75 | 111 | 2 500 |
| pátek | 59,9 | 75 | 154 | 2 483 |
| sobota | 55,6 | 74 | 137 | 2 181 |
| neděle | 58,4 | 76 | 112 | 1 599 |

### Počet vozidel dle kategorie v jednotlivých dnech v týdnu

V měřeném úseku byl zjištěn nejvyšší podíl projíždějících vozidel v kategorii K2 osobní vozidla, která představují cca 87% všech vozidel. V kategorii K3 a K4 – nákladní vozidla a nákladní vozidla s vlekem jsou projíždějící vozidla  v počtu cca 1059 což představuje cca 6% z celkového počtu všech projíždějících vozidel.

Grafické znázornění je uvedeno v grafické příloze č. 5.

| Počet vozidel dle kategorie a dle dnů v týdnu |
| --- |
| Den | K1 | K2 | K3 | K4 |
| pondělí | 100 | 2 051 | 136 | 35 |
| úterý | 163 | 2 316 | 172 | 22 |
| středa | 180 | 2 434 | 163 | 32 |
| čtvrtek | 154 | 2 144 | 164 | 38 |
| pátek | 145 | 2 180 | 127 | 31 |
| sobota | 182 | 1 905 | 72 | 22 |
| neděle | 170 | 1 384 | 25 | 20 |

Statistické hodnoty z měření na vjezdu do obce                 (směr od Vrbice)

Měřením byly zjištěny statistické hodnoty (za celé období měření)::

|  | Počet | Vp ( km/hod ) | V85 ( km/hod ) | Vmax ( km/hod ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostopá vozidla | 3 132 | 51 | 67 | 106 |
| Osobní vozidla | 12 354 | 54 | 67 | 116 |
| Nákladní vozidla | 765 | 51 | 64 | 97 |
| Nákladní vozidla s vlekem | 166 | 46 | 58 | 81 |
| Celkem | 16 417 | 53 | 67 | 116 |

| Překročení rychlosti | 60 % |
| --- | --- |
| Průměrný odstup | 1,1 sec |
| Provoz v koloně | 7 % |
| ADT | 550 |
| Podíl silného provozu | 6 % |

Vysvětlivky k tabulkám:

| Vp | - průměrná rychlost |
| --- | --- |
| V85 | - 85 % vozidel jedou stejnou nebo menší rychlostí |
| Vmax | - maximální rychlost |
| ADT | - průměrný denní počet vozidel |

### Počet vozidel a jejich rychlosti v průběhu dne

Měřením byla zjištěna vzrůstající dopravní intenzita provozu od cca 32 projíždějících vozidel v 5:00 hod a 47 vozidel v 6:00 hod až po 37 projíždějících vozidel v  15:00 hod.

Měření bylo provedeno v obci, kde je povolená rychlost 50km/hod.

Průměrná rychlost projíždějících vozidel je v průběhu celého dne přibližně na stejné úrovni, kolísá mezi 52 - 57 km/hod.

85% projíždějících vozidel jede vyšší než průměrnou rychlosti a to 67 km/hod.

Grafické znázornění jednotlivých průjezdů vozidel je uvedeno v grafické příloze č. 1, a 3.

| Počet vozidel a jejich rychlostí v průběhu dne |
| --- |
| čas | počet vozidel | Vp | V85 | Vmax |
| 0:00 | 3 | 57 | 62,4 | 64,6 |
| 1:00 | 3 | 56,9 | 61,2 | 64,6 |
| 2:00 | 2 | 62,5 | 69,5 | 70 |
| 3:00 | 3 | 59,2 | 69,9 | 74,4 |
| 4:00 | 10 | 58,7 | 70 | 77,3 |
| 5:00 | 32 | 58,3 | 70 | 84 |
| 6:00 | 47 | 56,8 | 68,7 | 88,5 |
| 7:00 | 32 | 55,3 | 67,1 | 84,1 |
| 8:00 | 34 | 52,3 | 64,9 | 81,8 |
| 9:00 | 34 | 52,5 | 64 | 80,9 |
| 10:00 | 32 | 51,5 | 63,3 | 79,3 |
| 11:00 | 31 | 51,7 | 64,6 | 81,6 |
| 12:00 | 32 | 51,6 | 65,1 | 79,2 |
| 13:00 | 29 | 54,3 | 65,5 | 81,9 |
| 14:00 | 30 | 51,5 | 64,6 | 79,5 |
| 15:00 | 37 | 51,7 | 64,1 | 79,5 |
| 16:00 | 33 | 51,5 | 65,2 | 79,1 |
| 17:00 | 29 | 51,2 | 64,4 | 80,7 |
| 18:00 | 27 | 52,9 | 64,4 | 79,7 |
| 19:00 | 27 | 53,6 | 65,7 | 83,3 |
| 20:00 | 23 | 52 | 64,4 | 81,4 |
| 21:00 | 13 | 54 | 66 | 77,9 |
| 22:00 | 6 | 55,1 | 64,7 | 72,1 |
| 23:00 | 4 | 56,3 | 63,1 | 71,3 |

### Počet vozidel dle jednotlivých rychlostí

Tabulka zobrazuje počet vozidel při jednotlivých rychlostech. Nejvíce vozidel zde projíždí rychlostí vyšší než je povolená rychlost v tomto úseku. U cca 9 794 projíždějících vozidel (což je cca 60%) byla naměřena rychlost převyšující povolenou rychlost 50 km/hod.

Grafické znázornění je uvedeno v grafické příloze č. 2.

| Počet vozidel dle rychlosti |
| --- |
| Rychlost | počet vozidel |
| <=5 | 0 |
| <=10 | 66 |
| <=15 | 135 |
| <=20 | 267 |
| <=25 | 272 |
| <=30 | 261 |
| <=35 | 403 |
| <=40 | 817 |
| <=45 | 1 823 |
| <=50 | 2 579 |
| <=55 | 2 730 |
| <=60 | 2 364 |
| <=65 | 1 796 |
| <=70 | 1 244 |
| <=75 | 766 |
| <=80 | 436 |
| <=85 | 247 |
| <=90 | 117 |
| <=95 | 50 |
| <=100 | 29 |
| <=105 | 4 |
| <=110 | 3 |
| <=115 | 6 |
| <=120 | 2,0 |

### Počet vozidel a jejich rychlosti dle dnů v týdnu

Zjištěné rychlosti a počty projíždějících vozidel nejsou ovlivněny jednotlivými dny v týdnu.

Grafické znázornění je uvedeno v grafické příloze č. 4.

| Počet vozidel a jejich rychlostí dle dnů v týdnu |
| --- |
| Den | Vp | V85 | Vmax | Počet vozidel |
| pondělí | 53 | 67 | 116 | 2 399 |
| úterý | 53,6 | 68 | 100 | 2 548 |
| středa | 54,4 | 68 | 106 | 2 776 |
| čtvrtek | 53,9 | 67 | 116 | 2 530 |
| pátek | 54,2 | 67 | 113 | 2 496 |
| sobota | 50,9 | 65 | 110 | 2 038 |
| neděle | 52,8 | 67 | 101 | 1 630 |

### Počet vozidel dle kategorie v jednotlivých dnech v týdnu

V měřeném úseku byl zjištěn nejvyšší podíl projíždějících vozidel v kategorii K2 osobní vozidla, která představují cca 75% všech vozidel. V kategorii K3 a K4 – nákladní vozidla a nákladní vozidla s vlekem jsou projíždějící vozidla  v počtu cca 931 což představuje cca 6% z celkového počtu všech projíždějících vozidel.

Grafické znázornění je uvedeno v grafické příloze č. 5.

| Počet vozidel dle kategorie a dle dnů v týdnu |
| --- |
| Den | K1 | K2 | K3 | K4 |
| pondělí | 36 | 652 | 71 | 90 |
| úterý | 37 | 593 | 66 | 85 |
| středa | 73 | 1120 | 128 | 124 |
| čtvrtek | 74 | 1121 | 114 | 138 |
| pátek | 71 | 1245 | 116 | 154 |
| sobota | 53 | 901 | 34 | 54 |
| neděle | 33 | 751 | 16 | 8 |

# Závěrečné zhodnocení

Zhodnocení z hlediska počtu vozidel

Měřením byl zjištěn průměrný denní počet projíždějících vozidel na vjezdu do obce v počtu 550 a na výjezdu v počtu 555. Procentuální vyjádření zastoupení jednotlivých vozidel dle kategorií v průměru za jeden den je uveden v tabulkách.

| Směr na vjezdu do obce | ADT | 550 |
| --- | --- | --- |
| Kategorie | Průměrný počet vozidel za den | Procentuální vyjádření |
| K1 - Jednostopá vozidla | 3 132 | 19% |
| K2 - Osobní vozidla | 12 354 | 75% |
| K3 - Nákladní vozidla | 765 | 5% |
| K4 - Nákladní vozidla s vlekem | 166 | 1% |
| Celkem | 16 417 | 100% |

| Směr na výjezdu z obce | ADT | 555 |
| --- | --- | --- |
| Kategorie | Průměrný počet vozidel za den | Procentuální vyjádření |
| K1 - Jednostopá vozidla | 1 094 | 7% |
| K2 - Osobní vozidla | 14 414 | 87% |
| K3 - Nákladní vozidla | 859 | 5% |
| K4 - Nákladní vozidla s vlekem | 200 | 1% |
| Celkem | 16 567 | 100% |

Zhodnocení z hlediska rychlosti projíždějících vozidel

Měřený úsek se nachází na vjezdu a výjezdu z obce kde je povolená rychlost 50 km/hod a za obcí je stanovená rychlost 90 km/hod. Z výsledků provedených měření vyplývá, že cca 69% vozidel v obou směrech překročilo povolenou rychlost. Průměrná rychlost všech vozidel se pohybovala okolo cca 56 km/hod a 85% vozidel jelo dokonce větší než průměrnou rychlostí. Maximální naměřená rychlost byla 154 km/hod.

Na základě tohoto zpracovaného statistického vyhodnocení tedy zpracovatel doporučuje zpracovat návrh bezpečnostních opatření v obou směrech, která by měli přispět především k omezení rychlosti projíždějících vozidel.

# Grafické přílohy

Grafické přílohy z měření na vjezdu do obce                       (směr od Vrbice)

Graf č. 1 – Rychlost v průběhu dne

Graf č. 2- Počet vozidel dle rychlosti

Graf č. 3 – Počet vozidel v průběhu dne

Graf č. 4 - Rychlost - počet vozidel v závislosti na dnech v týdnu

Graf č. 5 - Počet vozidel v kategorii v závislosti na dnech v týdnu

Grafické přílohy z měření na výjezdu z obce                      (směr na Vrbici)

Graf č. 1 – Rychlost v průběhu dne

Graf č. 2- Počet vozidel dle rychlosti

Graf č. 3 – Počet vozidel v průběhu dne

Graf č. 4 - Rychlost - počet vozidel v závislosti na dnech v týdnu

Graf č. 5 - Počet vozidel v kategorii v závislosti na dnech v týdnu

# Text boxes

Vyhodnocení statistického měření dopravy