ZMĚNA Č. 4

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

BOŘETICE

okr. Břeclav

I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

Pořizovatel: 	Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

Objednatel: 	Obec Bořetice

Projektant: 	AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, 627 00 Brno

Tel/Fax: 545217035, Tel. 545217004

E-mail: mail@arprojekt.cz

www.arprojekt.cz

Vedoucí a zodpovědný projektant: Ing. arch. Milan Hučík

Číslo zakázky:		685

Datum zpracování: 	12/2010

Autorský kolektiv: 	Ing. arch. Milan Hučík

Ing. arch. Gabriela Cikánová Konečná

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI |
| --- |
| Správní orgán, který změnu územního plánu vydal: Zastupitelstvo obce Bořetice |  |
| Číslo jednací: |  |  |
| Datum vydání : |  |  |
| Datum nabytí účinnosti: |  |  |
|  | Razítko |
| Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje |  |
| Jméno a příjmení: | RNDr. Leoš Vejpustek |  |
| Funkce: | vedoucí odboru |  |
| Podpis: |  |  |
|  | Razítko |

OBSAH DOKUMENTACE

I. ÚZEMNÍ PLÁN obce Bořetice, změnY č. 4

I.A. Textová A TABULKOVÁ část

I.B. GRAFICKÁ část

| 3. Hlavní výkres (Komplexní urbanistický návrh) | 1:5000 |
| --- | --- |
| 4. Vodní hospodářství | 1:2000 |
| 5. Energetika a spoje | 1:2000 |
| 8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav | 1:5000 |

II. odůvodnění ZMĚNY č. 4 územního plánu obce Bořetice

II.A. Textová část ODŮVODNĚNÍ

II.B. GRAFICKÁ část

| 7. Zábory ZPF A PUPFL (zemědělská příloha) | 1:5000 |
| --- | --- |

TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

I.A.	VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	5

I.B.	KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY JEHO HODNOT	5

I.C.	URBANISTICKÁ KONCEPCE	5

I.D.	KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY	7

I.D.1. Doprava	7

I.D.2. Technická infrastruktura	8

I.E.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY	9

I.E.1. Plochy nezastavěné a nezastavitelné	9

I.E.2. Krajinný ráz, ÚSES	9

I.F.	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH	10

I.G.	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV	10

I.H.	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI	10

I.H.1. Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám	10

I.H.2. Veřejně prospěšné stavby a opatření - předkupní právo	11

I.I.	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ	11

I.J.	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ULOŽENO POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU	12

I.K.	ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU	12

## VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Současně zastavěné území nebylo změnou č.4 ÚPO Bořetice změněno.

## KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY JEHO HODNOT

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 6. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot, se doplňuje o podkapitolu 6.10., která zní:

6.10. Změny koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot

Koncepce rozvoje obce se významněji nemění, doprava je stabilizována a nové zastavitelné plochy zohledňují přirozený urbanistický vývoj obce.

Koncepce rozvoje obce respektuje chráněná území přírody, nemovité kulturní památky a další hodnoty v území.

## URBANISTICKÁ KONCEPCE

(včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně)

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 7. Návrh urbanistické koncepce, se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

Změna č. 4 ÚPO Bořetice navazuje na urbanistickou koncepci stanovenou platným územním plánem po změnách č. 1, 2 a 3 a dále ji rozvíjí.

Z hlediska urbanistické koncepce jsou významné především změny č. 4.4 (Bc – plochy bydlení čistého) na východním okraji obce a č. 4.8 východně od obce, po pravé straně silnice vedoucí na Terezín. Umístění této plochy je odůvodněno výbornou možností dopravního napojení a relativně horší kvalitou zemědělské půdy.

Dále jsou navrženy nové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, vinné sklepy a rekreaci.

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 8.1 Bydlení se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

Stanovení podmínek pro realizaci navrhovaných funkcí v zastavitelných plochách a v plochách přestavby vymezených změnou č. 4 ÚPO Bořetice:

| Označení | Funkční využití Omezení v řešené ploše | Opatření a specifické koncepční podmínky pro využití plochy |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | Bc - bydlení čisté | Požaduje se prověření změn využití celé plochy územní studií. Etapizace: plocha je zařazena do II. etapy výstavby, po realizaci výstavby v sousední zastavitelné ploše bydlení označené 3.6. Samotná výstavba bude (s ohledem na zábor ZPF) řešena ve 2 etapách, 1. etapa bude navazovat na plochu 3.6. |
|  |  | OP železnice bude respektováno, objekty budou situovány mimo toto ochranné pásmo. Situování obytných objektů v blízkosti železnice a silnice II. třídy je podmíněno prokázáním dodržení maximální přípustné hladiny hluku v navazujícím řízení. Celková hluková zátěž nesmí překročit stanovené hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. |
|  | Zp - parky | V této ploše nebudou umisťovány žádné nadzemní stavby. |
| 4.11 | Návrh Bv - bydlení venkovského typu | Etapa realizace nebyla stanovena. |

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 8.2 Občanská vybavenost, kulturní a sportovní vyžití obyvatel se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

| Označení | Funkční využití Omezení v řešené ploše | Opatření a specifické koncepční podmínky pro využití plochy |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Oh – ubytovací zařízení | Etapa realizace nebyla stanovena. |
| 4.7 | Návrh rozšíření plochy Oa – občanská vybavenost – agroturistika | Etapa realizace nebyla stanovena. |
| 4.9 | Návrh plochy Rs – vinné sklepy | Etapa realizace nebyla stanovena. |
| 4.12 | Návrh Rt - plochy tělovýchovy a sportu | Etapa realizace nebyla stanovena. |
|  |  | Případná výstavba v silničním ochranném pásmu je podmíněna souhlasem dotčeného orgánu. |
|  |  | OP el. vedení bude respektováno, objekty budou situovány mimo toto ochranné pásmo |

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 8.3 Zemědělská a  průmyslová výroba se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

| Označení | Funkční využití Omezení v řešené ploše | Opatření a specifické koncepční podmínky pro využití plochy |
| --- | --- | --- |
| 4.8 | Návrh plochy Vp – výroba průmyslová | Etapa realizace nebyla stanovena. V ploše 4.8 není přípustná výstavba fotovoltaických elektráren. |
|  |  | Případná výstavba v silničním ochranném pásmu je podmíněna souhlasem dotčeného orgánu. |

Textová část ÚPO Bořetice se doplňuje o kapitolu 8.5 Doprava, technická vybavenost :

| Označení | Funkční využití Omezení v řešené ploše | Opatření a specifické koncepční podmínky pro využití plochy |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Návrh P - plochy pro parkoviště | Etapa realizace nebyla stanovena. |
| 4.13 | Návrh Ti - plochy technické infrastruktury (ČOV) a zrušení zastavitelné plochy Ti (původní poloha ČOV) | Etapa realizace nebyla stanovena. |
|  |  | Bude respektováno pásmo užívání pozemků sousedících s korytem toku při výkonu správy vodního toku (6 m) |
|  |  | Případnou výstavbu v OP železnice nutno v navazujícím řízení dohodnout s dotčeným orgánem |

## KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

(včetně podmínek pro její umísťování)

### Doprava

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 10.1.1. Doprava motorová, silniční síť, obslužné komunikace  se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

Změna č. 4 územního plánu nemá žádný podstatný dopad na stávající silniční síť. Všechny rozvojové lokality pro obytnou výstavbu i pro výrobu jsou obsluhovány ze stávajících nebo navrhovaných místních komunikací.

Připojení na silniční síť bude respektovat zásady ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“ a ČSN 73 6101 „Projektování silnice a dálnic“.

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 10.1.4. Místní komunikace, obytné ulice se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

Rozvojové plochy budou obslouženy stávajícími a navrhovanými místními komunikacemi. Poloha komunikací v ploše změny č. 4.4 bude upřesněna územní studií.

Změna č. 4.8 bude obsloužena účelovou komunikací ležící v této ploše, která bude napojena na silnici II. třídy č. 421 jednou křižovatkou.

Místní komunikace v ploše změny č. 4.4, jejichž polohu upřesní navazující územní studie, budou zařazeny do funkčních skupiny D1 – komunikace se smíšeným provozem (pěší zóny, obytné zóny).

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 10.1.5. Doprava v klidu se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

Změna č. 4 územního plánu navrhuje zastavitelnou plochu dopravy pro plochy pro parkoviště (změna č. 4.2). Tato plocha parkoviště bude sloužit pro navrženou zastavitelnou plochu 4.1.

Všechny nové objekty v zastavitelných plochách vymezených změnou č. 4 územního plánu musí mít řešeno parkování a odstavování vozidel na vlastním pozemku dle ČSN 73 6056 a dle zásad čsn 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Pro řešené území se přitom stanovuje stupeň motorizace 1:2,5.

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 10.1.7. Cyklistická a pěší doprava se na konci doplňuje o text:

Součástí změny č. 4 územního plánu jsou návrhy cyklostezek:

- Změna 4.14 - cyklostezky a cyklotrasy v západní části katastrálního území

- Změna 4.15 - cyklotrasy od Kraví hory po hranici katastrálního území severním směrem

- Změna 4.16 - cyklostezky a cyklotrasy od letadla na jihovýchodní okraj katastrálního území

### Technická infrastruktura

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 10.2.1. Zásobování vodou se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

Základní koncepce zásobování vodou se změnou č.4 ÚPO Bořetice nemění.

Dílčí změny 4.1, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11 a  4.12 územního plánu budou napojeny na vodovodní síť pro veřejnou potřebu.

Přehled způsobu zajištění zásobování vodou dává následující tabulka:

| Číslo změny | Funkční využití | Způsob zásobování vodou |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Oh – ubytovací zařízení | Plocha bude napojena vodovodní přípojkou na vodovodní síť pro veřejnou potřebu. |
| 4.4 | Bc- bydlení čistého | Navržená plocha má dvě nápojná místa na stávající vodovodní řad. Rozvržení samotných sítí v této lokalitě bude řešeno následnou územní studií. |
| 4.7 | Oa – občanská vybavenost – agroturistika | Navrženo prodloužení vodovodního řadu z lokality Kraví hora. |
| 4.8 | Vp – výroba průmyslová | Navrženo prodloužení vodovodního řadu od výrobního areálu podél silnice II. třídy. |
| 4.9 | Rs – vinné sklepy | Navrženo prodloužení vodovodního řadu z lokality Kraví hora |
| 4.11 | Bv - bydlení venkovského typu | Připojení na stávající vodovod. |
| 4.12 | Rt - plochy tělovýchovy a sportu | Připojení na stávající vodovod. |

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 10.2.2. Odkanalizování a čištění odpadních vod se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

Základní koncepce odkanalizování se změnou č.4 územního plánu nemění.

Dílčí změna 4.13 (Ti - plocha technické infrastruktury) upřesňuje polohu navrhované ČOV a současně ruší zastavitelnou plochu Ti (původní poloha ČOV).

Přehled způsobu odvedení splaškových vod z nových rozvojových ploch dává následující tabulka:

| Číslo změny | Funkční využití | Způsob nakládání s odpadními vodami |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Oh – ubytovací zařízení | Odkanalizování přípojkou na navrhovanou splaškovou gravitační kanalizaci. |
| 4.4 | Bc - bydlení čisté | Podél železnice je navržena stoka jednotné kanalizace, která je zaústěna do stoky řešené ve změně č. 3.6. Rozvržení sítí uvnitř plochy 4.4 bude řešeno následnou územní studií. Studie dořeší i nakládání s dešťovými vodami, s cílem maximálního omezení jejich množství odváděného do kanalizace. |
| 4.7 | Oa – občanská vybavenost – agroturistika | Navrženo prodloužení tlakové kanalizace lokality Kraví hora |
| 4.8 | Vp – výroba průmyslová | Plocha bude odkanalizována jednotnou kanalizací vedenou podél silnice II. třídy. Na okraji obce pak navržená kanalizace překříží silnici a povede podél zastavitelné plochy č. 4.4 k železnici a dále podél železnice západním směrem do kanalizace navržené v ploše změny ř¨č. 3.6. Dešťové vody v ploše 4.8 budou v maximální míře zasakovány, přebytek bude akumulován v retenční nádrži umístěné v ploše 4.8, ze které bude řízeně odpouštěn do jednotné kanalizace. |
| 4.9 | Rs – vinné sklepy | Navrženo prodloužení tlakové kanalizace lokality Kraví hora |
| 4.11 | Bv - bydlení venkovského typu | Připojení na stávající jednotnou kanalizaci. |
| 4.12 | Rt - plochy tělovýchovy a sportu | Přes východní okraj plochy vede navrhovaná splašková gravitační a dešťová kanalizace obsažená ve schváleném územním plánu. |

Dešťové vody z ploch změn č. 4 územního plánu budou přednostně řešeny vsakováním na vlastním pozemku, přebytek bude odváděn způsobem uvedeným výše.

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 10.2.3. Zásobování elektrickou energií se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

Změna č. 4 územního plánu navrhuje přípojku VN 22 kW pro sklepy v lokalitě Kraví Hory.

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 10.2.4. Zásobování plynem se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

Koncepce zásobování obce plynem se změnou č. 4 ÚPO Bořetice nemění. Nové zastavitelné plochy 4.1, 4.4, 4.7 a 4.9 budou připojeny na středotlakou plynovodní síť.

Pro změnu 4.8 je navrženo připojení na vysokotlaký plynovod a nová regulační stanice plynu.

## KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

### Plochy nezastavěné a nezastavitelné

Beze změn.

### Krajinný ráz, ÚSES

Do textové části ÚPO Bořetice, kapitoly 6.4. Stav krajiny, ochrana přírody, ekologie se za pasáž obsahující řešení místního ÚSES vkládá následující text:

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 6.4. Stav krajiny, ochrana přírody, ekologie se doplňuje o podkapitolu 6.4.4. Krajinný ráz, která zní:

V ploše dílčí změny č. 4.4 je uplatněn požadavek na vypracování územní zastavovací studie, která by se měla zabývat i možným dopadem na krajinný ráz.

## STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

V návrhových plochách vymezených změnou č. 4 ÚPN SÚ Bořetice se uplatňují stejné regulativy jako v obdobných plochách ÚPN SÚ Bořetice po změně č. 3.

## VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Ve změně č. 4 ÚPO Bořetice byly vymezeny plochy územních rezerv:

- Změna 4.5 – tato změna zrušila návrhy Bv3, Bm4, Rt2, Rt3, Upl ve východní části obce a převedla tyto plochy do územních rezerv

- Změna 4.6 – tato změna zrušila návrh Bv, dílčí změny 2.10 a 2.11 a převedla tyto plochy do územních rezerv

Koridory územních rezerv nebyly vymezeny.

## VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI

### Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 13.1. Veřejně prospěšné stavby se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje změna č. 4 ÚPO Bořetice ve výkrese č. 8 Vymezení veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav.

Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám byly vymezeny stavby pro veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce (označení odpovídá popisu ve výkrese č. 8):

| D | veřejná dopravní infrastruktura (plochy komunikací pro motorovou dopravu, chodníky a stavby technického vybavení s nimi provozně související zařízení) |
| --- | --- |
| T | veřejná technická infrastruktura (vedení a stavby technického vybavení s nimi provozně související zařízení, například vodovody, kanalizace, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, energetická vedení, kabely veřejné komunikační sítě). |

Přehled VPS, pro které je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám:

D1 - cyklostezka (k.ú. Bořetice, při silnici II/421 na západním okraji katastrálního území)

D2 - cyklostezky a cyklotrasy (k.ú. Bořetice, na jihovýchodním okraji katastrálního území)

T1 - plocha pro čistírnu odpadních vod  (k.ú. Bořetice)

T2 - kabelové VN 22 kW, trafostanice (k.ú. Bořetice, pro sklepy v lokalitě Kraví Hory)

T3 - kanalizace jednotná  (k.ú. Bořetice)

T4 - vodovod (k.ú. Bořetice)

T5 - STL plynovod (k.ú. Bořetice)

T6 - STL plynovod (k.ú. Bořetice)

T7 - vodovod, kanalizace tlaková (k.ú. Bořetice)

T8 - VTL plynovod regulační stanice (k.ú. Bořetice)

### Veřejně prospěšné stavby a opatření - předkupní právo

Textová část ÚPO Bořetice, kapitola 13.1. Veřejně prospěšné stavby se na konci kapitoly doplňuje o následující text:

Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje změna č. 4 ÚPO Bořetice ve výkrese č. 8 Vymezení veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav.

Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které je možné uplatnit zřízení předkupního práva dle § 101 zák.č. 183/2006 Sb., byly vymezeny stavby pro veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce (označení odpovídá popisu ve výkrese č. 8):

| Označení VPS | Druh veřejně prospěšné stavby či opatření | Umístění (k.ú.) | V čí prospěch bude předkupní právo vloženo | Čísla dotčených pozemků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | veřejná technická infrastruktura | k.ú. Bořetice | Obec Bořetice | 209/11, 2593, 137/10 |
| P1 | plochy pro veřejná prostranství, parky | k.ú. Bořetice | Obec Bořetice | 1151/3 |

## VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ

Ve změně č. 4 ÚPO Bořetice je vymezena zastavitelná plocha, ve které je uloženo prověření změn jejího využití územní studií jako podmínka pro rozhodování.

Jedná se o plochu:

- 4.4 Návrh Bc - bydlení čisté

Územní studie se zaměří na:

- dořešení urbanistické koncepce zástavby plochy (struktura zástavby, parcelace), s přihlédnutím k existujícím limitům využití území,

- vymezení veřejných prostranství (§22 vyhl.č. 501/2006 Sb.),

- ověření dopravní obsluhy, včetně ploch pro dopravu v klidu,

- koordinaci polohy inženýrských sítí,

- studie dořeší i nakládání s dešťovými vodami, s cílem maximálního omezení jejich množství odváděného do kanalizace,

- studie bude řešit možnou kolizi se stávajícími vodovodními přivaděči,

- studie bude řešit odclonění zastavitelné plochy 4.4 od silnice II/421 zelení o šířce odpovídající minimálně silničnímu ochrannému pásmu (15 m), optimálně pak 20 m.

Lhůta pro pořízení územní studie, včetně jejího schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, se stanovuje na 8 let od vydání územního plánu.

## VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ULOŽENO POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Ve změně č. 4 ÚPO Bořetice nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých bude uloženo pořízení a vydání regulačního plánu.

## ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. Změna č. 4 ÚPO Bořetice

I.A. Textová A TABULKOVÁ část 	 - 12 stran

I.B. GRAFICKÁ část

| 3. Hlavní výkres (Komplexní urbanistický návrh) | 1:5000 1x |
| --- | --- |
| 4. Vodní hospodářství | 1:2000 1x |
| 5. Energetika a spoje | 1:2000 1x |
| 8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav | 1:5000 1x |

II. odůvodnění změny územního plánu

II.A. Textová část ODŮVODNĚNÍ

II.B. GRAFICKÁ část

| 7. Zábory ZPF A PUPFL (zemědělská příloha) | 1:5000 1x |
| --- | --- |