Obec Bořetice

Bořetice 39

691 08

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 zákona 137/2006 Sb. o veřej. zakázkách

„Vybudování dětského hřiště  Bořetice“

1) Rozsah dodávky

- Prvky musí být certifikované podle platných evropských norem pro dětská hřiště ČSN EN 1176, materiálem bude akátové nebo dubové dřevo, lepené dřevo v případě použití lanových prvků budou části vyrobeny z lan s ocelovým kordem (dle ČSN EN 1176-1)

2) Specifikace prací

- Výroba a dodávka herních prvků včetně dopravy

- Montáž formou kombinované montáže: kdy zhotovitel zajistí po celou její

dobu osobu odborně způsobilou, která bude zajišťovat provádění díla, aby

splňovalo veškeré normy herních prvků (podle norem)

- Vyhloubení dopadových ploch zajistí zadavatel zakázky dle podkladů, získaných

od zhotovitele dle platných norem. Zhotovitel herních prvků zajistí dovoz

tlumícího materiálu (kačírek příslušné frakce).

3) Budou dodány následující prvky

1x Multifunkční sestava –bude obsahovat skluzavku,lanový most,2 tabule,šplhací lano,lezící síť,lezící stěnu,šikmou rampu,lavičku

1x Kombinovaná houpačka bude obsahovat 2 sedátka normální, 1 houpací koš

1x kolotoč kovový

2x lavice s opěradlem

1x odpadkový koš

1x informační tabule

2x pružinové houpadlo ve tvaru zvířete

4) Obsah nabídky a její zpracování

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré související práce ( např. dodávku, dopravu, kombinovanou montáž, vybudování dopadových ploch s tlumícím materiálem kačírkem), v rámci této nabídky bude předložen jednoduchý celkový pohled, půdorys s okótováním, vyznačena dopadová plocha s okótováním.

Dále budou v nabídce doloženy:

- Doklady potvrzující profesní předpoklady dle § 54 (ověřené kopie)

- Doklady potvrzující kvalifikační předpoklady dle § 53

- Návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče

- Platné certifikáty

5) Celková cena za dílo

Cena předmětu plnění bude stanovena jako základní i cena včetně DPH. Tato cena nepřekročí částku 430.000 Kč včetně DPH. Celková cena bude stanovena jako cena nejvýše přístupná a v nabídce bude doložen položkový rozpočet oceňovaných prací a dodávek. Všechny tyto údaje budou uvedeny v nabídce.

Dílo bud uhrazeno na základě vystavené faktury se splatností 14 dnů.

6) Záruka na dílo

Zadavatel požaduje záruku na dílo minimálně 60 měsíců.

7) Termín dodání včetně montáže

Předpokládaný termín zahájení prací je  od 5.května 2011, práce budou ukončeny do 30.září 2011. Termín bude před uzavřením smlouvy upřesněn.

Zpracované nabídky doručte doporučeně nebo osobně nejpozději do 26.7.2011 do 12 hodin na adresu:

Obec Bořetice

Bořetice 39

691 08

Nabídky budou doručeny v zalepené v obálce označené heslem:

„Vybudování dětského hřiště  Bořetice“

8) Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle nejvhodnějšího technického řešení.

- technického provedení herních prvků

- pozáruční servis

- záruka

9) Práva zadavatele:

Zájemce je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení.

10) Doplňující informace podá:

Václav Surman, starosta

Tel. 519 430 103, 777 892 610

Email: starosta@boretice.cz

V Bořeticích  15.7.2011                                  ……………………………………………

Václav Surman, starosta